CAN通信协议

一.电机工作模式介绍
1.1 主菜单模式
即主菜单，可由此进入各个子功能
1.2 设置模式
进入设置状态
1.2 标定模式
进入标定状态，开始标定编码器线性度，要求电机能自由运动无阻碍
1.3 编码器模式
进入编码器查看模式，会在串口终端打印编码数据
1.3 马达模式
电机工作的模式。

二. can的菜单指令
命令	功能	使用条件
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc	进入马达模式	电机处于主菜单模式
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe	设置当前位置为零位	电机处于主菜单模式
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb	进入设置模式	电机处于主菜单模式
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfa	进入标定模式	电机处于主菜单模式
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf9	进入编码器模式	电机处于主菜单模式
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfd	回到主菜单	任意模式
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x01	获取一次电机位置速度电流	非马达模式

三.can的电机控制指令
3.1使用条件：
必须在马达模式下才有效
3.2 指令格式
指令总共64bit，格式如下：
范围	位数	名称	单位
1-16	16	期望位置(pos)	弧度
17-28	12	期望速度(vel)	弧度/秒
29-40	12	位置增益(kp)	牛米/弧度
41-52	12	速度增益(kd)	牛米/弧度/秒
53-64	12	期望力矩(tq)	牛米

按byte查看：
byte序号	属于
1	pos [16-9]
2	pos [8 -1]
3	vel [12-5]
4	vel [4- 1] kp[12-9]
5	kp [8 -1]
5	kd [12-5]
6	kd [4 -1] tq[12-9]
7	tq [8 -1]

3.3 指令编码方式
通过将浮点数线性的映射到整数空间来编码
公式：
整数值 = （浮点数值 – 浮点数最小值）÷ （浮点数最大值 – 浮点数最小值）* （2^位数）

3.4 最大值最小值配置名称
名称	浮点数最大值	浮点数最小值
期望位置(pos)	P_MAX	P_MIN
期望速度(vel)	V_MAX	V_MIN
位置增益(kp)	KP_MAX	0
速度增益(kd)	KD_MAX	0
期望力矩(tq)	I_MAX*KT*GR	-I_MAX*KT*GR

3.5 配置的默认值
参数名	默认值	意义
P_MAX	12.5	位置最大值，用于解算位置命令
P_MIN	-12.5	位置最小值，用于解算位置命令
V_MAX	20.5	速度最大值，用于解算位置命令
V_MIN	-20.5	速度最小值，用于解算位置命令
KP_MAX	500.0	位置增益最大值，用于解算位置增益
KD_MAX	5.0	速度增益最大值，用于解算位置增益
I_MAX	40.0	电流最大值，用于解算力矩命令
KT	0.1	力矩常数，用于解算力矩命令
GR	6	减速比，用于解算力矩命令

3.5 电机的回复
在马达模式下，向电机发送can消息，电机必定回复一帧CAN消息，其内容包含电机当前位置速度电流的信息。
消息总共64bit，格式如下：
byte序号	属于
1	CAN_ID
2	pos 【16-9】
3	pos 【 8-1】
4	vel 【12-5】
5	vel 【 4-1】 current 【12-9】
5	current【8-1】
6	0xFE

解码方式与编码方式相反。

3.6 注意事项

必须要先了解电机上的参数配置，编码解码时必须使用和电机上的一致的参数，才能编码解码成功！
参数必须一致！
参数必须一致！！
参数必须一致！！！